## Slide 1: Plénière – 2 ans de thèse
Manon Mottier
24/06/2021

## Slide 2: Plan
Introduction
Approche proposée
Applications
Conclusions

## Slide 3: Introduction

## Slide 4: Introduction
Contexte :
Utilisation et développement d'outils d'apprentissage automatique dans le domaine de la guerre électronique, plus particulièrement pour le RADAR passif
Amélioration du traitement des signaux RADAR grâce aux approches de Machine Learning
Le dé-entrelacement des signaux RADAR comprend les techniques capables de :
      Séparer
      Caractériser
      Identifier tous les émetteurs présents dans le signal

## Slide 5: Introduction
Principaux challenges :
Certains RADARs ne transmettent pas de façon continue
Données bruitées
Problèmes d'identifiabilité : Différents RADARs peuvent avoir des caractéristiques très proches / identiques (par exemple, dans les aéroports ou les ports...).
Volume et hétérogénéité : Signaux de différentes tailles (de 50 impulsions à plus de 1 000 000 d'impulsions) pouvant contenir jusqu'à 10 RADAR(s).

## Slide 6: Introduction
Description des données :
Simulation des données
Chaque jeu de données est composé d'impulsions RADAR, décrites par seulement 4 caractéristiques :
      Frequency (F),
      Pulse Width (PW)
      Level (L)
      Time of Arrival (TOA)
Pas d'utilisation de la dTOA
Pas de supposition sur la forme d'onde
Paramètre non supervisé mais évaluation des méthodes sur des ensembles de données étiquetées.

## Slide 7: Approche proposée

## Slide 8: Approche proposée
Méthodologie : Implémentation d’une stratégie en 2 étapes
Step 1: Clustering
Step 2: Cluster fusion
Regrouper chaque observation de ce signal en respectant la contrainte de ne pas fusionner différents radars dans un même cluster
Hierarchical agglomerative clustering combiné aux distances du transport optimal
Modèle de décision
Evaluation des regroupements

## Slide 9: Approche proposée
Étape 1 : Clustering avec HDBSCAN
Application de l'algorithme de clustering sur deux features : la fréquence et la durée d'impulsion.
Pourquoi HDBSCAN ?
      Algorithme non supervisé qui permet de rechercher des clusters de densité(s) variable(s).
      Peu de paramètres à optimiser
Sur-estimation du nombre de clusters
      Permet de recevoir des RADARs qui n'émettent pas en continu
      Chaque cluster ne doit pas contenir les observations de différents RADARs

## Slide 10: Approche proposée
Étape 2 : Regroupement des clusters
Développement d'un algorithme de clustering hiérarchique utilisant les distances de transport optimales :
    Réduction de la dimensionnalité : chaque cluster est représenté par un histogramme de sa TOA,
    Calcul des distances entre les histogrammes des clusters en utilisant le transport optimal.
    Agrégation des 2 clusters les plus proches, c'est-à-dire les 2 clusters ayant les coûts de transport les plus bas.
    Calcul des nouveaux coûts entre les anciens clusters et les nouveaux.
    Répétition des étapes 2 à 4 jusqu'à ce qu'un seul cluster soit obtenu.
          Visualisation des résultats sous forme de dendrogramme

## Slide 11: Approche proposée
Étape 2 : Regroupement des clusters
Construction d'un modèle de décision utilisant plusieurs métriques non supervisées pour couper le dendrogramme et arrêter le regroupement des clusters :
Score de silhouette : mesure l'homogénéité du cluster en utilisant la différence entre tous les points du même cluster et la distance aux points des autres clusters.
      Utilisation de 2 distances différentes pour plus de robustesse
Score de Calinski-Harabasz : mesure la proportion de la variance inter-groupe par rapport à la variance intra-groupe (également appelé critère du ratio de variance).
Score de Davies-Bouldin3 : mesure l'homogénéité en utilisant la distance entre un point et son centroïde et la distance entre les autres centroïdes.
      Règle de la majorité

## Slide 12: Approche proposée
Evaluation : Qualité de la fusion
Construction d'un modèle d'évaluation pour mesurer la qualité de la fusion sur la base de 3 critères existants :
Homogénéité : mesure si tous les points d'un cluster donné appartiennent à la même classe (varie entre 0 et 1, 1 indiquant une homogénéité parfaite au sein du cluster).
Complétude : mesure si tous les points d'une classe donnée sont regroupés dans un seul cluster (varie entre 0 et 1, 1 indiquant qu'il n'y a pas de dispersion des données de la classe entre plusieurs clusters).
Taux de non-classification : mesure la quantité de données perdues au cours du processus (ie outliers).

## Slide 13: Applications

## Slide 14: CAS D’application 1

## Slide 15: Données brutes
Radar | Impulsions | %
0 | 36 428 | 98,8
1 | 470 | 1,2

## Slide 16: Clustering (HDBSCAN)
Clusters | Impulsions | %
0 | 470 | 1,3
1 | 8 421 | 22,8
2 | 8 859 | 24
3 | 10 365 | 28,1
4 | 8 783 | 23,8
Notes: Initialement on avait 25 clusters + 1 classe d’outliers
Seuil à 100
Outliers:
  Radar 1 : 364 obs
  Radar 2 : 77 obs
Radar 1 (en bas) : clusters 7

## Slide 17: Histogrammes Time of Arrival
Arguments | Paramètres
Variable | Time of arrival
Bins | 100
Distribution | Uniforme
Clusters | 5

## Slide 18: Dendrogramme HAC avec distances du Transport Optimal sur la TOA
Arguments | Paramètres
Dimension(s) | 1
Variable | TOA
Cut optimal | 2
Type de données | Histogrammes
Spécificités des données | Nombre d’impulsions
Bins | 100

## Slide 19: Dendrogramme HAC avec distances du Transport Optimal sur le LEVEL
Arguments | Paramètres
Dimension(s) | 1
Variable | LEVEL
Cut optimal | /
Type de données | Histogrammes
Spécificités des données | Nombre d’impulsions
Bins | 100

## Slide 20: Dendrogramme HAC avec distances du Transport Optimal sur la TOA + LEVEL
Arguments | Paramètres
Dimension(s) | 2
Variable | TOA + LEVEL
Cut optimal | 2
Type de données | Histogrammes
Spécificités des données | Niveaux cumulés
Bins | 100

## Slide 21: Regroupements finaux : FREQ x DI
Vérité terrain
AVANTIX
HAC + OT 1D (TOA)
HAC + OT 1D (LEVEL)
HAC + OT 2D (TOA x LVL)

## Slide 22: Regroupements finaux : Freq x TOA
Vérité terrain
AVANTIX
HAC + OT 1D (TOA)
HAC + OT 1D (LEVEL)
HAC + OT 2D (TOA x LVL)

## Slide 23: Regroupements finaux : DI x TOA
Vérité terrain
AVANTIX
HAC + OT 1D (TOA)
HAC + OT 1D (LEVEL)
HAC + OT 2D (TOA x LVL)

## Slide 24: Regroupements finaux : LEVEL x TOA
Vérité terrain
AVANTIX
HAC + OT 1D (TOA)
HAC + OT 1D (LEVEL)
HAC + OT 2D (TOA x LVL)

## Slide 25: Regroupements finaux : LEVEL x TOA
Vérité terrain
AVANTIX
HAC + OT 1D (TOA)
HAC + OT 1D (LEVEL)
HAC + OT 2D (TOA x LVL)

## Slide 26: Analyses regroupements finaux
 | Homogénéité | Complétude | Outliers | Clusters
HAC + OT 1D (TOA) | 1 | 1 | 0 | 2
HAC + OT 1D (LEVEL) | 1 | 0,047 | 0 | 5
HAC + OT 2D (TOA + LEVEL) | 1 | 1 | 0 | 2
AVANTIX | 0,008 | 0,001 | 0 | 3

## Slide 27: CAS D’application 2

## Slide 28: Données brutes

## Slide 29: Clustering (HDBSCAN)
Clusters | Impulsions | %
0.0 | 936 | 1,9%
1.0 | 176 | 0,4%
2.0 | 174 | 0,3%
3.0 | 25 195 | 50,4%
4.0 | 621 | 1,2%
5.0 | 895 | 1,8%
6.0 | 890 | 1,8%
7.0 | 13 080 | 26,2%
8.0 | 1 254 | 2,5%
9.0 | 887 | 1,8%
10.0 | 890 | 1,8%
11.0 | 1 255 | 2,5%
12.0 | 1 246 | 2,5%
13.0 | 1 256 | 2,5%
14.0 | 1 244 | 2,5%
Notes: Initialement on avait 25 clusters + 1 classe d’outliers
Seuil à 100
Outliers:
  Radar 1 : 364 obs
  Radar 2 : 77 obs
Radar 1 (en bas) : clusters 7

## Slide 30: Histogrammes Time of Arrival
Arguments | Paramètres
Variable | Time of arrival
Bins | 100
Distribution | Uniforme
Clusters | 15

## Slide 31: Dendrogramme HAC avec distances du Transport Optimal sur la TOA
Arguments | Paramètres
Dimension(s) | 1
Variable | TOA
Cut optimal | 2
Type de données | Histogrammes
Spécificités des données | Nombre d’impulsions
Bins | 100

## Slide 32: Dendrogramme HAC avec distances du Transport Optimal sur le LEVEL
Arguments | Paramètres
Dimension(s) | 1
Variable | LEVEL
Cut optimal | 4
Type de données | Histogrammes
Spécificités des données | Nombre d’impulsions
Bins | 100

## Slide 33: Dendrogramme HAC avec distances du Transport Optimal sur la TOA + LEVEL
Arguments | Paramètres
Dimension(s) | 2
Variable | TOA + LEVEL
Cut optimal | 4
Type de données | Histogrammes
Spécificités des données | Niveaux cumulés
Bins | 100

## Slide 34: Regroupements finaux : Freq x TOA
Vérité terrain
AVANTIX
HAC + OT 1D (TOA)
HAC + OT 1D (LEVEL)
HAC + OT 2D (TOA x LVL)

## Slide 35: Regroupements finaux : DI x TOA
Vérité terrain
AVANTIX
HAC + OT 1D (TOA)
HAC + OT 1D (LEVEL)
HAC + OT 2D (TOA x LVL)

## Slide 36: Regroupements finaux : LEVEL x TOA
Vérité terrain
AVANTIX
HAC + OT 1D (TOA)
HAC + OT 1D (LEVEL)
HAC + OT 2D (TOA x LVL)

## Slide 37: Regroupements finaux : LEVEL x TOA
Vérité terrain
AVANTIX
HAC + OT 1D (TOA)
HAC + OT 1D (LEVEL)
HAC + OT 2D (TOA x LVL)

## Slide 38: Regroupements finaux : FREQ x DI
Vérité terrain
AVANTIX
HAC + OT 1D (TOA)
HAC + OT 1D (LEVEL)
HAC + OT 2D (TOA x LVL)

## Slide 39: Analyses regroupements finaux
Méthode | Homogénéité | Complétude | Outliers | Clusters
HAC + OT 1D (TOA) | 0,03 | 1 | 0 | 2
HAC + OT 1D (LEVEL) | 0,6 | 0,99 | 0 | 4
HAC + OT 2D (TOA + LEVEL) | 0,77 | 1 | 0 | 4
AVANTIX | 0,99 | 0,99 | 13 | 5

## Slide 40: CAS D’application 3

## Slide 41: Données brutes
Radar | Impulsions | %

## Slide 42: Clustering (HDBSCAN)
Clusters | Impulsions | %
Notes: Initialement on avait 25 clusters + 1 classe d’outliers
Seuil à 100
Outliers:
  Radar 1 : 364 obs
  Radar 2 : 77 obs
Radar 1 (en bas) : clusters 7

## Slide 43: Histogrammes Time of Arrival
Arguments | Paramètres
Variable | Time of arrival
Bins | 100
Distribution | Uniforme
Clusters | 6

## Slide 44: Histogrammes Level
Arguments | Paramètres
Variable | Level
Bins | 100
Distribution | Uniforme
Clusters | 6

## Slide 45: Dendrogramme HAC avec distances du Transport Optimal sur la TOA
Arguments | Paramètres
Dimension(s) | 1
Variable | TOA
Cut optimal | 2
Type de données | Histogrammes
Spécificités des données | Nombre d’impulsions
Bins | 100

## Slide 46: Dendrogramme HAC avec distances du Transport Optimal sur le LEVEL
Arguments | Paramètres
Dimension(s) | 1
Variable | LEVEL
Cut optimal | 5
Type de données | Histogrammes
Spécificités des données | Nombre d’impulsions
Bins | 100

## Slide 47: Dendrogramme HAC avec distances du Transport Optimal sur la TOA + LEVEL
Arguments | Paramètres
Dimension(s) | 2
Variable | TOA + LEVEL
Cut optimal | 2
Type de données | Histogrammes
Spécificités des données | Niveaux cumulés
Bins | 100

## Slide 48: Regroupements finaux : Freq x TOA
Vérité terrain
AVANTIX
HAC + OT 1D (TOA)
HAC + OT 1D (LEVEL)
HAC + OT 2D (TOA x LVL)

## Slide 49: Regroupements finaux : DI x TOA
Vérité terrain
AVANTIX
HAC + OT 1D (TOA)
HAC + OT 1D (LEVEL)
HAC + OT 2D (TOA x LVL)

## Slide 50: Regroupements finaux : LEVEL x TOA
Vérité terrain
AVANTIX
HAC + OT 1D (TOA)
HAC + OT 1D (LEVEL)
HAC + OT 2D (TOA x LVL)

## Slide 51: Regroupements finaux : LEVEL x TOA
Vérité terrain
AVANTIX
HAC + OT 1D (TOA)
HAC + OT 1D (LEVEL)
HAC + OT 2D (TOA x LVL)

## Slide 52: Regroupements finaux : FREQ x DI
Vérité terrain
AVANTIX
HAC + OT 1D (TOA)
HAC + OT 1D (LEVEL)
HAC + OT 2D (TOA x LVL)

## Slide 53: Analyses regroupements finaux
 | Homogénéité | Complétude | Outliers
HAC + OT 1D (TOA) |  |  | 
HAC + OT 1D (LEVEL) |  |  | 
HAC + OT 2D (TOA + LEVEL) |  |  | 
AVANTIX |  |  | 

## Slide 54: Conclusion

## Slide 55: Analyses regroupements finaux
 | Homogénéité | Complétude | Outliers

## Slide 56: Conclusion
Publication d’un article et participation à la conférence IEEE Radar Conference 2021
Prochaines étapes
      f

## Slide 57
Thank you
For more information please contact:
Manon MOTTIER manon.mottier@atos.net