## Slide 1: Point Architecture RR4 & futurs lots (Ul)
11/05/2022

## Slide 2: Rappels
Open-sources matures en LTE :
  SRS  Plus simple d’utilisation et code plus lisible  Outil comme Airscope basé sur ce code source et permettant de démontrer la faisabilité rapidement
  OAI  Plus complexe à mettre en œuvre et code moins lisible  Pas d’outil basé sur ce code source permettant de démontrer la faisabilité du concept
   Gagner un maximum de temps de développement pour la réalisation de notre outil de prospection terrain

## Slide 3: Objectifs
VSR :
  Stabilisation de la version RR4 (fuites mémoires, charge, endurance, …)
  Test de la tenue en charge sur banc Amarisoft (64Ms en parallèle)  Limites ?
  Test du suivi des communications chiffrées selon le trafic (SMS, …)
  Complément : Test de la tenue en charge en mode détection de DCI uniquement  Identifier le principal facteur limitant dans l’archi actuelle

## Slide 4: Objectifs
Préparation lots suivants :
  Bien définir les limites de notre système dans sa configuration actuelle et analyser les améliorations possibles
  Valider que la principale limitation se trouve lors de la détection des DCI au niveau physique mais identifier aussi les autres limitations potentielles
  Tester les optimisations possibles et envisageables à moindre coût et mesurer leurs impacts sur l’amélioration de la charge :
    Augmentation du nombre de CC workers
    …

## Slide 5: Objectifs
Phases préliminaires du lot futur Ul :
  Anticiper l’intégration de l’Ul dans notre stack actuelle (synchronisation des flux Dl & Ul, détection et gestion des allocations Ul par le Dl, gestion du TA, …)  Faisabilité cf. https://arxiv.org/pdf/2106.05007.pdf
  Définir l’architecture pour faire dialoguer le plus efficacement possible les parties Dl et Ul & ne pas forcément repartir du srseNB pour l’Ul mais ajouter des fonctions Ul dans les couches existantes à réaliser sur le flux Ul reçu
  « Redesigner » la partie physique en prévision des lots futurs (ajout de l’Ul, …) ?

## Slide 6: Phases de développement (non exhaustives)
Détection des DCI au format 0 (Ul Grant) au niveau Dl (traitement et analyse du DCI détecté)
Ajout de la gestion d’un second USRP au niveau core-APP
Ajout du traitement d’un flux Ul en parallèle du flux Dl
Gestion de la synchronisation des 2 flux en provenance de 2 USRP différents (problématique de débit en cas d’utilisation d’un même USRP à bencher)
Identification puis décodage de la partie PUSCH d’intérêt sur le flux Ul intervenant 4ms après la réception du DCI en Dl
Dépilement protocolaire couche par couche des messages Ul en parallèle mais aussi et surtout conjointement avec la partie Dl notamment au niveau bearer (attention ne pas oublier le PRACH pour estimer le TA du mobile à notre niveau)
Branchement des nouveaux paramètres et/ou messages à remonter à l’IHM suite à l’interception de l’Ul (ids du MS, TA du mobile au niveau capteur, …)