## Slide 1: Présentation avancement thèse Etude et réalisation d'un Réseau Radiogoniométrique large bande et multipolarisation
Julien Harel – 13/10/2023

## Slide 2: Sommaire
Antenne Vivaldi couplage
  Optim élargir ouverture
  Mise en double polar
    2 vias
    1 via
Conclusion et perspectives

## Slide 3: Vivaldi couplage - optimisation
Vivaldi couplage optim
Comparaison avec antenne 1er jet (29/09)
S11 : Meilleur S11 en bas de bande et haut de bande
S11 ≤-10dB sur [1 – 6,6 GHz]
Changements effectués : ajout longueur ; slots sur résonance + edge ; réduction largeur résonance
Notes: Changements effectués :
Rcylind=3,3mm (éviter dépointage, cross en élévation et smooth S21).
Ajout longueur Ladd = 11,2mm (améliore ouverture az)  88mm x 86,4mm
Ajout slot résonance :
Ajout slot edge :

## Slide 4: Vivaldi couplage - optimisation
Ouverture azimut : -5dB meilleur sur [2,5 ; 5 GHz]. Min 79° à 4 GHz; 2ème min 87° à 3,5 GHz.
Ouverture élévation : + directif. Min 73° à 5 GHz. 87,6° à 5,5 GHz et 82,5° à 6 GHz
Vivaldi couplage optim
Comparaison avec antenne 1er jet (29/09)
Notes: Azimut : ouverture -3dB bcp moins bonne sur [5; 6,5 GHz], mais similaire pour -5dB. Le point à 4 GHz est difficile à augmenter. A 3 GHz 90,3° ; 90,8° à 4,5 GHz
Elévation : optimiser haut de bande. Le mieux : faire même antenne pour polar H et V (polar circulaire) ; sinon on peut faire 2 antennes différentes pour diag azimut et élévation.

## Slide 5: Vivaldi couplage - optimisation
Gain max 3D : plus directif à 2 GHz (azimut) donc + de gain. Chute à 5 GHz
Vivaldi couplage optim
Comparaison avec antenne 1er jet (29/09)
Gain pdc : juste antenne optim. Faible cross.
Notes: chute à 5 GHz car En élévation à 5 GHz il y a beaucoup de rayonnement vers l’arrière !

## Slide 6: Vivaldi couplage - optimisation
Farfield azimut :
Vivaldi couplage optim
Comparaison avec antenne 1er jet (29/09)
5 GHz
4 GHz
2 GHz
Notes: + directif à 2 GHz et 5 GHz. Change « peu » à 4 GHz mais +10° sur ouverture -5dB.
Il faudrait prendre ouverture -6,6dB en azimut pour avoir 90°
Similaire à 1 et 3 GHz. + directif à 6 GHz

## Slide 7: Vivaldi couplage - optimisation
Farfield élévation :
Vivaldi couplage optim
Comparaison avec antenne 1er jet (29/09)
5 GHz
2 GHz
1 GHz
Notes: À 1 GHz on a moins l’effet « réflecteur » qu’on pouvait avoir en augmentant Ladd. On est tout de même à -12dB en ftb.
Rayonnement important à l’arrière en élévation pour 5 GHz : dû à paramètre x13 (largeur résonance). Doit sûrement faire rayonnement dans la résonance.
Similaire à 3 et 4 GHz, un peu + directif à 6 GHz.

## Slide 8: Vivaldi couplage - optimisation
Points restant à optimiser :
Ouverture azimut : avoir 90° à 4 GHz
Ouverture élévation : avoir 90° sur [5 – 6 GHz]
  Eviter chute à 5 GHz (perte gain + rayonnement arrière important)
Vivaldi couplage optim

## Slide 9: Sommaire
Antenne Vivaldi couplage
  Optim élargir ouverture
  Mise en double polar
    2 vias
    1 via
Conclusion et perspectives

## Slide 10: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar optim VIA
Ajout de 2 vias en début antenne et avant le stub circulaire car effet sur rayonnement polar V sinon.

## Slide 11: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar optim VIA
Param S :
Peu de différence entre les ports !
S11 ≤-10dB sur [1 – 6,6 GHz], similaire à antenne élémentaire.

## Slide 12: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar optim VIA
Gain pdc :
Gain Co similaire entre les 2 ports, gain Cross légèrement + élevé pour polar H mais OK.

## Slide 13: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar optim VIA
Ouverture azimut : chute à 6 GHz pour polar H (bleu)  dû à dépointage farfield.
Ouverture élévation :
Notes: Chute à 6 GHz lié à dépointage azimut
Polar V similaire à antenne élémentaire !

## Slide 14: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar optim VIA
Comparaison « azimut » : chute azimut polar H à partir de 4,5 GHz.
Comparaison « élévation » : Pas de différence < 6 GHz.
Notes: Ici on compare les pdc comme si les 2 antennes étaient tournés de la même manière
L’ouverture de la polar V est similaire à l’antenne unitaire.

## Slide 15: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar optim VIA
Farfield azimut polar H : comparaison avec antenne unitaire (pas de dépointage).
Léger dépointage observé en haut de bande sur azimut polar H + Réduction de l’ouverture.
On avait le même problème sur le 1er jet de double polar (moins amplifié)  sûrement dû à excitation avec le feed de la polar V qui est situé après le feed polar H.
5 GHz :
6 GHz :

## Slide 16: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar optim VIA
Efield 6 GHz pdc Z (port H) : dissymétrie sur les champs visible
Efield 6 GHz (port H) avec les 2 antennes :
Couplage avec ligne feeding polar V
H
V
Notes: Port H qui est excité
L’antenne V n’a pas ce problème de dépointage

## Slide 17: Sommaire
Antenne Vivaldi couplage
  Optim élargir ouverture
  Mise en double polar
    2 vias
    1 via
Conclusion et perspectives

## Slide 18: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar optim (1 VIA)
Avec 1 seul via avant le stub circulaire
Notes: Si on met juste 1 via mais au début de l’antenne les paramètres S sont moins bon autour de 4 GHz.

## Slide 19: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar optim (1 VIA)
Param S :
Peu de différence sur paramètres S.
Notes: Si on met juste 1 via mais au début de l’antenne les paramètres S sont moins bon autour de 4 GHz.

## Slide 20: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar optim (1 VIA)
Comparaison « azimut » : Meilleur ouverture polar V sur [3 – 4,5 GHz] puis chute à 5 GHz.
Comparaison « élévation » : Meilleur ouverture polar V sur [3 – 4,5 GHz]
Notes: Ici on compare les pdc comme si les 2 antennes étaient tournés de la même manière
La chute a 5 GHz est pe amplifié par la largeur de la résonance (qui implique chute ouverture élévation à 5 GHz).
Peut être intéressant si on met via dans le sens inverse pour avoir cet effet sur la polar H (ici pas intéressant pour polar V)

## Slide 21: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar optim (1 VIA)
Farfield : comparaison pdc azimut
4 GHz : ouverture polar V plus large (+10°)
5 GHz : ouverture polar V plus directif
5 GHz : polar V comparaison 1 via & 2 via
Notes: Il y a dépointage sur azimut polar H à 5 GHz

## Slide 22: Sommaire
Antenne Vivaldi couplage
  Optim élargir ouverture
  Mise en double polar
    2 vias
    1 via
Conclusion et perspectives

## Slide 23: Conclusion et perspectives
Conclusion
  Vivaldi couplage : Difficultés à avoir ouverture -5dB ≥ 90° sur 2,5-4,5 GHz en azimut
    Possibilité d’élargir l’ouverture en modifiant la topo
  Problème de dépointage pour azimut polar H
Perspectives Antenne
  Vivaldi couplage : élargir diag azimut & élévation (changement topo…)
  Fabrication du réseau avec double polar + mesure
  Mesure gonio
  Homothétie pour bande [1-6 GHz] ; [6-18 GHz] ; [18 – 40 GHz]
  Annexes :
  Méthode gonio avec inter-corrélation entre voies
  AVA double polar colocalisée

## Slide 24: Annexes

## Slide 25: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar optim (1 VIA)
Gain 3D : Gain polar V plus faible que polar H (1 dB max)
Efficacité rayonnement : polar V plus faible que polar H (0,2 dB)

## Slide 26: Vivaldi couplage - optimisation
Gain max 3D : Co et Cross, Cross élevée (mais pas dans les pdc)
Vivaldi couplage optim (seule)

## Slide 27: Mesure autocorrélation
Calibration Code
Calibration du système RF (sans antennes) en amont
Envoi d’un signal modulé via synthé et antennes simulées via diviseur puissance 3 voies.
Permet d’avoir fichier pour calibrer les différences amplitude/phase système RF.
Après cal :
Autocorrélation 11 : id=10002 (OK)
id12 et id13 sont à 10001 (devraient être à 10002)
 PB avec intercorrélation (12, 13)
Notes: Attention avec calibration on a pas les mêmes pics de corrélation (10002 pour 11 et 10001 pour 12 et 13 alors qu’on doit avoir 10002 après la cal)  peut fausser résultat avec id*2*pi*f/Fe.
La cal est faites par rapport à la voie 1

## Slide 28: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar VIA
Eviter dépointage 6 GHz : modif paramètre Rcylind
Sparam : S11 moins bon que la double polar antérieure (S11<-10 dB juqu’à 6,28 GHz) ; ici S22=-8,2dB à 10 GHz.
Couplage ≤-28,7dB sur [1 ; 6 GHz]
Couplage plus smooth qu’avant.
Notes: Rcylind=3,3mm au lieu de 3,15mm
Port 2 = polar V
Pk S22 moins bon que S11 ? (sur toute les topos double polar)

## Slide 29: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar VIA
Eviter dépointage 6 GHz : modif paramètre Rcylind
Farfield 6 GHz :
Plus de dépointage (lié à Rcylind) !
Mais léger dépointage sur azimut polar H !
Azimut polar H(1) & V(2)
Elevation polar H(1) & V(2)
Notes: Rcylind=3,3mm au lieu de 3,15mm
Port 2 = polar V

## Slide 30: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar VIA
Eviter dépointage 6 GHz : modif paramètre Rcylind
Rcylind=3,3 vs base (Rcylind=3,15) ; port 1
Ouverture azimut : Ouverture + large jusqu’à 5 GHz
Ouverture élévation : + directif à partir de 5 GHz
Notes: Rcylind=3,3mm au lieu de 3,15mm
Ici ouverture port 1 (H)
Ouverture az correct à 5 GHz car 90°. A 4 GHz à-5dB on passe de 71° à 75°

## Slide 31: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar VIA
Gain PdC : Rcylind=3,3 vs Rcylind=3,15 (base) ; port 1 (H)
PdC azimut : idem (jusqu’à 6 GHz)
PdC élévation : Cross PdC élévation moins élevée !
Notes: Rcylind=3,3mm au lieu de 3,15mm

## Slide 32: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar VIA
Farfield 6 GHz :
Réduction de la cross polar (surtout élévation) par rapport à cas précédent.
Azimut polar H :
Elevation polar H : Cross beaucoup + faible !
Notes: Rcylind=3,3mm au lieu de 3,15mm
Port 2 = polar V

## Slide 33: Vivaldi couplage dual polar
Vivaldi couplage : double polar VIA
Eviter dépointage 6 GHz : modif paramètre Rcylind
Gain max 3D : différence de 1,2 dB entre ports à 6 GHz.
Efficacité : différence de 0,3dB : explique pas différence de gain
Notes: Annexe : max cross 3D (explique pas non plus diff gain)
Rcylind=3,3mm au lieu de 3,15mm
Port 2 = polar V