## Slide 1: Présentation avancement thèse Etude et réalisation d'un Réseau Radiogoniométrique large bande et multipolarisation
Julien Harel – 28/08/2023

## Slide 2: Sommaire
AVA Chebyshev
  Panneau AVA Chebyshev
Antenne ondulée
  Ondulation via thermoformage
AVA Cheby double polar
Antenne Vivaldi couplage
  Publication
  Antenne homothétie optim
Mesure autocorrélation
Conclusion et perspectives

## Slide 3: Panneau AVA Chebyshev
S11 : Proche de ≤ -10dB sur toute la bande.
Couplage < -15dB sur toute la bande.
Smith : Possibilité d’optimiser avec capa et normalisation impédance.
Panneau : d2 = 115mm ; d1 = 1,25*d2 = 143,75mm.
Longueur totale panneau : 358,75mm
d1
d2
3
1
2
Notes: Min À 1 GHz : -6dB ; -10dB à partir de 1,1 GHz
D1 : 1-3
D2 : 1-2
Essayer d’autres disposition panneau par la suite ? (triangle, circulaire…)

## Slide 4: Panneau AVA Chebyshev
Rayonnement (Azimut) : Quelques disparités en bas de bande mais diagramme reste stable. Ouverture large.
1 GHz
6 GHz
3 GHz

## Slide 5: Panneau AVA Chebyshev
Rayonnement (Elevation) : Peu de disparités.
En double polar, élévation devient azimut  ouverture réduite en haut de bande.
1 GHz
6 GHz
3 GHz
Notes: On veut 2 panneaux de 90° : Ok en azimut mais en polar croisée élévation devient azimut  à 6 GHz on est à -7,5dB.
Le diagramme omni en élévation posera problème pour la polar croisée (diag azimut devient élévation et inversement ; augmente erreur gonio) & également avec les réflexions sur le mât / autres antennes (Rayonnement arrière important)

## Slide 6: Panneau AVA Chebyshev
Ouverture élévation :
Elevation directif, donc bien pour ne pas voir le bateau.
Problème pour double polar (élévation devient azimut en polar V)  on doit couvrir 90° en azimut.

## Slide 7: Sommaire
AVA Chebyshev
  Panneau AVA Chebyshev
Antenne ondulée
  Ondulation via thermoformage
AVA Cheby double polar
Antenne Vivaldi couplage
  Publication
  Antenne homothétie optim
Mesure autocorrélation
Conclusion et perspectives

## Slide 8: Thermoformage
Utilisation de moules en métal pour thermoformer les antennes
Moule D5 N10
Moule Sinus amorti
Vue de dessus
Notes: Fait au jet d’eau.
Besoin de faire plusieurs plaquettes sinon jet d’eau « diffracte » déforme courbure
10 plaques (total 12 x 10cm L x W)

## Slide 9: Thermoformage
Thermoformage des plaques
Plaque sinus amorti :
Avec substrat PET :
Ok pour les 2 ondulations
Avec substrat Roger RT5880 :
Ok avec ondulation sinus amortie
NOK avec ondulation D5 N10

## Slide 10: Thermoformage
Thermoformage des plaques
Substrat PET
D5 N10 : 8,5 cm (-15%)
En simu : 7,3cm (-27%)
Sinus amorti : 8 cm (-20%)
En simu : 7,1 cm (-29%)
Longueur + élevée car l’ondulation n’épouse pas parfaitement la forme du moule.
Notes: En remesurant 1 mois après les 2 cas ont prit +0,5cm (dilatation sur PET)
Difficultés à bien onduler D5N10 même avec presse
La longueur (selon y) des ondulations sur les moules est de 5cm.
Sur les antennes après les ondulations, la partie ondulée est à ≈6cm (donc perd un peu + de 1cm)

## Slide 11: Thermoformage
Thermoformage des plaques
Substrat Rogers RT5880
D5 N10 : NOK car tension trop forte
Sinus amorti : 8,2 cm
En simu : 7,1 cm
Ondulation légèrement de biais
Notes: La longueur (selon y) des ondulations sur les moules est de 5cm.
Sur les antennes après les ondulations, la partie ondulée est à ≈6cm (donc perd 1cm)

## Slide 12: Sommaire
AVA Chebyshev
  Panneau AVA Chebyshev
Antenne ondulée
  Ondulation via thermoformage
AVA Cheby double polar
Antenne Vivaldi couplage
  Publication
  Antenne homothétie optim
Mesure autocorrélation
Conclusion et perspectives

## Slide 13: AVA Chebyshev double polarisation
Vivaldi antipodale seule :
Reprise topo Vivaldi Chebyshev :
Excitation décalée
Ligne 50 Ω
Chanfrein
Dielec Rogers 4003 h=0,508mm
Lignes l’une sur l’autre (AVA classique)
Ecart min de 35mm entre antenne polar H et V.
Notes: But : voir si décalage ligne excitation a une influence sur S11

## Slide 14: AVA Chebyshev double polarisation
Vivaldi antipodale seule :
S11 : Très similaire à AVA Cheby classique
Smith :
Notes: Montre que l’excitation n’a pas un fort impact sur S11 (mais un peu sur rayonnement)

## Slide 15: AVA Chebyshev double polarisation
Vivaldi antipodale seule :
Reprise topo Vivaldi Chebyshev :
Excitation décalée
Ligne 50 Ω
Chanfrein
Dielec Rogers 4003 h=0,508mm
Fente de 0,52mm pour la double polar
Ecart de 1,11mm selon y entre antenne polar H et V.

## Slide 16: AVA Chebyshev double polarisation
Vivaldi antipodale seule :
S11 : <-10dB entre 1,9 et 3,2 GHz
Smith : éloigné du centre
Notes: Plus les lignes se rapprochent et + le smith se recentre autour du 1

## Slide 17: AVA Chebyshev double polarisation
Efficacité rayonnement : Efficacité rayon. Similaire mais baisse du gain dû à S11.
Gain 3D : comparaison avec et sans fente.

## Slide 18: AVA Chebyshev double polarisation
Rayonnement (azimut) : Dû à ligne excitation
3 GHz : atténuation amplitude vers 50°
1 GHz : dépointage important
6 GHz : atténuation amplitude vers 65°

## Slide 19: AVA Chebyshev double polarisation
Rayonnement (élévation) :
3 GHz : Rayon. Arrière important
1 GHz :
6 GHz : diag directif

## Slide 20: AVA Chebyshev double polarisation
E-field (PdC azimut) : dissymétrie importante entre bras à 1 GHz : dû à excitation.
1 GHz : Phase 0°
1 GHz : Phase 90°

## Slide 21: AVA Chebyshev double polarisation
E-field (PdC azimut) : on voit l’atténuation d’amplitude se former sur la droite. Sûrement dû à dissymétrie avec excitation.
6 GHz : Phase 0°
Notes: Une partie des champs semble se propager le long du bras à droite à partir de l’excitation. Sur AVA Cheby classique, les champs se propageait majoritairement dans la fente puis finissaient leur parcours le long des bras.

## Slide 22: Sommaire
AVA Chebyshev
  Panneau AVA Chebyshev
Antenne ondulée
  Ondulation via thermoformage
AVA Cheby double polar
Antenne Vivaldi couplage
  Publication
  Antenne homothétie optim
Mesure autocorrélation
Conclusion et perspectives

## Slide 23: Vivaldi couplage
Vivaldi couplage :
Selon publi :
S11 < -10dB [2,5 : 11 GHz]
Dielec FR4 h=1mm
Dim 36x32x1mm (WxLxH) : 0,3 x 0,26λ
Ligne 67Ω
 Homothétie [1 : 4,4 GHz] ; Dim 90 x 80mm
S11 :
Gain :
Notes: Avantage AVA % vivaldi couplage : front to back, lobes secondaire, S11 plus UWB.
Ici distance min entre bras = 0,4mm  devra être élargit pour double polar colocalisée (= h dielec)
Single layer et double layer : car utilisent BAVA pour réduire cross.

## Slide 24: Vivaldi couplage
Vivaldi couplage :
En simu (dimensions publi)
S11 : pour homothétie 1-6 GHz il faudrait [2,5 – 15 GHz]
Smith :
Notes: Ici j’ai légèrement varié quelques paramètres par rapport à la publi
J’ai gardé FR4 h=1mm (implique des pertes en haut de bande !)

## Slide 25: Vivaldi couplage
Vivaldi couplage :
En simu (dimensions publi)
Gain 3D max :
Efficacité :
Notes: J’ai gardé FR4 h=1mm (implique des pertes en haut de bande !)
Efficacité rayonnement NOK à 1 GHz (> 0dB)

## Slide 26: Vivaldi couplage
Vivaldi couplage :
En simu (dimensions publi)
Ouverture -3dB : ouverture directive en azimut et élévation.

## Slide 27: Vivaldi couplage
Vivaldi couplage :
Rayonnement (azimut) :
3 GHz :
6 GHz :
10 GHz : directif !
Notes: Directif à cause du Pdm ?

## Slide 28: Vivaldi couplage
Vivaldi couplage :
Rayonnement (élévation) : similaire à AVA
3 GHz :
6 GHz :
10 GHz :

## Slide 29: Sommaire
AVA Chebyshev
  Panneau AVA Chebyshev
Antenne ondulée
  Ondulation via thermoformage
AVA Cheby double polar
Antenne Vivaldi couplage
  Publication
  Antenne homothétie optim
Mesure autocorrélation
Conclusion et perspectives

## Slide 30: Vivaldi couplage optim
Vivaldi couplage : homothétie & optim
Dielec RO4003C h=0,508mm (au lieu FR4 h=1mm)
Fente de 0,52mm entre bras
Homothétie :
  Dim 86,4x76,8x0,5mm (WxLxH) : 0,29 x 0,26λ
Ligne 50Ω
Largeur ligne feed 0,35mm
Optim sur plusieurs paramètres
Notes: Homothétie *2,4
Plus petite que AVA cheby (95x100 ; LxW) !
Largeur ligne W=0,35mm : OK pour fabrication ? (peut augmenter si besoin)

## Slide 31: Vivaldi couplage optim
Vivaldi couplage : homothétie & optim
S11 : -10dB sur [1,028 ; 7,57 GHz].
S11 = -8,5dB à 1 GHz
Smith :
Notes: Très peu d’antennes Vivaldi couplage si large bande et étant petite % λ
Largeur bande 1:7,36 ?

## Slide 32: Vivaldi couplage optim
Vivaldi couplage : homothétie & optim
Gain max 3D : gain entre 1,5 et 7,1 dBi.
Plus élevé que AVA Chebychev
Efficacité : Bonne efficacité

## Slide 33: Vivaldi couplage optim
Vivaldi couplage : homothétie & optim
Ouverture : diag directif en azimut & élévation !
Ouverture -3dB :
Azimut < 90° sur [2 ; 5 GHz]
Elévation <90° à partir de 5,2 GHz
Ouverture -5dB :
Azimut < 90° sur [2,5 ; 4,5 GHz]
Elévation ≥ 90° sur la bande (87° à 5,5 GHz)

## Slide 34: Vivaldi couplage optim
Vivaldi couplage : homothétie & optim
Ouverture : Comparaison vivaldi couplage vs AVA Cheby (ouverture -3 dB)
Vivaldi couplage + directif en azimut.
Ouverture similaire pour élévation.
Azimut
Elevation
Notes: Directivité de vivaldi couplage liée à pdm
Vivaldi couplage moins directif en élévation car Rexp1 = 0,08 alors que AVA Cheby R=0,16

## Slide 35: Vivaldi couplage optim
Vivaldi couplage : homothétie & optim
Rayonnement (azimut) :
Cross polar faible. FtB moins bon que AVA
1 GHz :
3 GHz : directif !
5 GHz : large !
6 GHz : large !
Notes: Directif à cause du Pdm (courants se propage vers le bas puis remonte selon pdm, crée atténuation amplitude vers la courbure 3) ? Pk ouverture large à 5 et 6 GHz (peu de changement sur les courants) ?
Courbure Rexp1 fait bcp varier l’ouverture entre 10 et 20 GHz. (pas bcp d’impact avant)

## Slide 36: Vivaldi couplage optim
Vivaldi couplage : homothétie & optim
Rayonnement (élévation) : similaire à AVA
1 GHz :
3 GHz :
5 GHz :
6 GHz :

## Slide 37: Vivaldi couplage optim
Vivaldi couplage : homothétie & optim
Problème Ouverture : diag directif en azimut et élévation.
Ouverture min Azimut -5dB = 71° (4,5 GHz)
Ouverture min Elévation -5dB = 87° (5,5 GHz)
 ≈OK pour polar V ; NOK pour polar H (azimut)
Solutions :
Faire 6 panneaux au lieu de 4 pour couvrir 360°
Utiliser lentille pour azimut polar H
Modifier topo (pdm) ?
  Effet diag large sur [5 ; 6 GHz]
Notes: 360/71 = 5,07 => 6 panneaux min

## Slide 38: Vivaldi couplage optim
Vivaldi couplage : perspectives
Problème Ouverture : rendre azimut moins directif
Mettre l’antenne en double polar colocalisée
Faire panneau 3 antennes
Homothétie pour les sous-bandes
Notes: Double polar colocalisée : doit déplacer de 0,35mm la ligne de polar V (pas exactement même antenne) + contact ohmique entre les masses

## Slide 39: Sommaire
AVA Chebyshev
  Panneau AVA Chebyshev
Antenne ondulée
  Ondulation via thermoformage
AVA Cheby double polar
Antenne Vivaldi couplage
  Publication
  Antenne homothétie optim
Mesure autocorrélation
Conclusion et perspectives

## Slide 40: Mesure autocorrélation
Inter corrélation entre voies : Mesure
Mise en place du système :
Mesure dans chambre anéchoïque IETR (champ lointain)
Calibration du système RF complet (mélangeurs, ampli, câbles…)
Réseau homothétie 13,5 GHz à 4,5 GHz
Envoi d’un signal modulé via synthé à 10dBm.
Positionnement du réseau à 2 angles différents : 0° ; 45°
Config 0° - 4,5 GHz
Réception
Emission
1
2
3
Notes: On ne respectait pas Shannon (FI=Fe/2) car Fe=5 MHz et FI=5 GHz (sur-échantillonnage).
Travail à 10Gsamples/s (100ns/div)
Ici distance entre antenne émission-réception = 5 m (-60dB atténuation espace libre à 4,5 GHz)
Ant émission : Cheby

## Slide 41: Mesure autocorrélation
Porteuse 0°
Mêmes pics d’autocorrélation mais estimation d’angle de 5,5° au lieu de 0°: Normal car porteuse signal continu (CPW) donc ne peut pas utiliser l’autocorrélation pour déterminer la phase et le lag => doit utiliser TF.
Notes: Doit utiliser transformée Fourier pour déterminer phase porteuse  pb radar CPW

## Slide 42: Mesure autocorrélation
Code 0°
Pics d’autocorrélation différents (pas normal).
Estimation d’angle de 1,47°.
Notes: Attention avec calibration on a pas les mêmes pics de corrélation (10002 pour 11 et 10001 pour 12 et 13 alors qu’on doit avoir 10002 après la cal)  peut fausser résultat avec id*2*pi*f/Fe.
Estimation d’angle via calcul analytique (p1, p2)
Les antennes n’ont pas exactement la même amplitude/phase  différences amplitude/phase même après calibration ; pas parfaitement à 0° ; distances entre antennes pas exactement 115mm…  peut impliquer des différences sur calcul phase analytiquement

## Slide 43: Mesure autocorrélation
Code 45°
Variations importantes d’amplitude !
Estimation correcte d’angle de 44,18°.
Notes: Variation amplitude dû au mât métallique
Estimation d’angle via calcul analytique (p1, p2)

## Slide 44: Mesure autocorrélation
Code 45°
Méthode Dominique phase non ambigu :
Récupère différence entre pics corrélation :
Puis calcul phase non ambigu :
Notes: Signal arrive d’abord sur antenne 2, puis 1 et enfin 3 (explique changement signe). Distance 13 + élevée que 12 donc indice 13 + élevé.
Estimation angle via méthode dom NOK  pics de corrélation NOK pk ?
Variation amplitude dû au mât métallique
Estimation d’angle via calcul analytique (p1, p2)

## Slide 45: Sommaire
AVA Chebyshev
  Panneau AVA Chebyshev
Antenne ondulée
  Ondulation via thermoformage
AVA Cheby double polar
Antenne Vivaldi couplage
  Publication
  Antenne homothétie optim
Mesure autocorrélation
Conclusion et perspectives

## Slide 46: Conclusion et perspectives
Conclusion
  Vivaldi couplage : Difficultés à avoir ouverture ≥ 90° à -5dB sur 2-5 GHz en azimut
  En thermoformage la réduction de taille est moindre qu’en simu
Perspectives Antenne
  Possible création de brevets/publis pour l’antenne AVA ondulée.
  Vivaldi couplage : élargir diag azimut (lentille…) et mise en double polar

## Slide 47: Annexes

## Slide 48: AVA Chebyshev double polarisation
Vivaldi antipodale seule :
Etude sur décalage entre bras (s_arms) :
S11 meilleur quand bras se rapprochent mais différent de lorsque les bras sont l’un sur l’autre.
Notes: Plus les lignes se rapprochent et + le smith se recentre autour du 1

## Slide 49: Mesure autocorrélation
Calibration Code
Calibration du système RF (sans antennes) en amont
Envoi d’un signal modulé via synthé et antennes simulées via diviseur puissance 3 voies.
Permet d’avoir fichier pour calibrer les différences amplitude/phase système RF.
Après cal :
Autocorrélation 11 : id=10002 (OK)
id12 et id13 sont à 10001 (devraient être à 10002)
Notes: Attention avec calibration on a pas les mêmes pics de corrélation (10002 pour 11 et 10001 pour 12 et 13 alors qu’on doit avoir 10002 après la cal)  peut fausser résultat avec id*2*pi*f/Fe.
La cal est faites par rapport à la voie 1

## Slide 50: Vivaldi couplage
Vivaldi couplage : double polarisation colocalisée
Comparaison Dielec FR4 (h=1mm) et Rogers 4003 (h=0,508mm)
S11 : Rogers4003 moins bon entre 2,5 et 5 GHz
Eff rayonnement : meilleure efficacité rayon. avec Rogers 4003

## Slide 51: Vivaldi couplage
Vivaldi couplage : double polarisation colocalisée
Bras Chebyshev :
Même base topo qu’antenne précédente
Dielec FR4 h=1mm
Dim 36x32x1mm (WxLxH)
Face dessus :
Face dessous :
Notes: Ici fente 0,52mm (doit agrandir ou bien réduire épaisseur substrat)

## Slide 52: Vivaldi couplage
Vivaldi couplage : double polarisation colocalisée
S11 : pas de résonance à 2,5 GHz. -10dB jusqu’à 15 GHz
Smith :
Notes: Nécessaire d’ajouter des bras pour avoir résonnance à 2,5 GHz
Impédance de 70Ohms à passer en 50Ohms ensuite

## Slide 53: Vivaldi couplage
Vivaldi couplage : double polarisation colocalisée
Gain 3D : bon gain de 5,5dBi à 4 GHz
Efficacité :
Notes: Efficacité chute à cause de substrat FR4 avec pertes
Gain à 4 GHz de l’autre antenne : 3 dBi

## Slide 54: Vivaldi couplage
Vivaldi couplage : double polarisation colocalisée
Ouverture -3dB : Diagramme directif en azimut et élévation.
Notes: Vivaldi couplage + directif que AVA

## Slide 55: Vivaldi couplage
Vivaldi couplage : double polarisation colocalisée
Rayonnement (azimut) :
4 GHz :
6 GHz :
14 GHz : directif
Notes: Diag un peu + large que l’antenne précédente.

## Slide 56: Vivaldi couplage
Vivaldi couplage : double polarisation colocalisée
Rayonnement (élévation) :
4 GHz :
6 GHz :
14 GHz : directif