## Slide 1: Les formes d’ondes radar modulées non –linéairement en fréquence (NLFM)
06/05/2024
Reihan Mazouz

## Slide 2: Avantages des NLFM
Lobes secondaires naturellement bas (pas de nécessité d’utiliser une fonction/fenêtre de réduction des lobes secondaires) [5]
Difficilement caractérisable et classifiable contrairement aux LFM [3,5]
Les lobes secondaires faibles permettent d’obtenir une meilleur résolution que les LFM [1,2,4]
Plus difficile à intercepter

## Slide 3: NLFM pour le radar ?
Selon [3], un signal NLFM est considéré comme intéressant pour le radar si :
  Il a un faible PSLR (Peak Side Lobe Ratio)
  Il a un faible ISLR (Intergrated Side Lobe Ratio)
  où MLW = Main Lobe Width
  est croissante monotiquement
  Il ne serait pas utile d’avoir un ordre maximal > 11 (pour l’approximation polynomial de f)

## Slide 4: Les différents types de NLFM avec de bonnes propriétés radar
Piece Wise Linear Frequency Modulations [2]
Tangent-based SNLFM [1,2,3,4]
Price NLFM [1,3]
Sinusoid-based SNLFM [4]
Cook NLFMs [3,6]
ATEFM (Asymetric time exponentiated FM)
Autres signaux dans Ω (l’ensemble des NLFM vérifiant certaines propriétées de slide 4) dont la fréquence s’écrirait comme :
  [3]
  Où est un facteur sur la largeur de bande la durée du signal et ses coefficients polynomiaux

## Slide 5: Classification des S-NLFM [4]
La fréquence instantanée du moment initial est égal à celui final :
La fréquence instannée est symétrique à :
Algorithme :
Débruitage (FFT shift, filtre sur les fréquences, FTT inverse)
Estimation de T et B fait lors de la détection (par signal arrival time estimation algorithm)
Calculer : avec
Calculer la partir gauche () et droite () de pour puis détection si :
  où est la régression linéaire appliquée à en 0, et

## Slide 6: Caractérisation et classification des NLFM

## Slide 7: bibliography
[1] M. Widyantara, Sugihartono, F. Suratman, S. Widodo, P. Daud, “Analysis of Non Linear Frequency Modulation (NLFM) Waveforms for Pulse Compression Radar”, Jurnal Elektronika dan Telekomunikasi (JET), Vol. 18, No. 1, August 2018, pp. 27-34
[2] R. Jeevanmai and N. D. Rani, “Sidelobe reduction using frequency modulated pulse compression techniques in radar” Int. J. Latest Trends Eng. Tech., vol. 7, no. 3, pp.171-179, 2013.
[3] S. Alphonse, G. Williamson, “Evaluation of a class of NLFM radar signals”, EURASIP Journal on Advances in Signal, 2019
[4] J.Song, Y.Gao, D.Gao, « Analysis and Detection of S-Shaped NLFM Signal Based on Instantaneous Frequency », of the signal phase of sinusoid based and tangent based SJournal of Communications Vol. 10, No. 12, December 2015
[5] E. Swiercz, D. Janczak, K. Konopko, « Estimation and Classification of NLFM Signals Based on the Time–Chirp Representation » Sensors 2022, 22, 8104
[6] C.Cook, « A Class of Nonlinear FM Pulse Compression Signals » Proceedings of the IEEE, vol. 52, no. 11, pp. 1369-1371, Nov. 1964

## Slide 8: MERCI