## Slide 1: FO – UHF
Cadrage / 2ème Phase
CKE
Diffusion restreintE

## Slide 2: FO-UHF
Besoins, problèmes techniques posés
Diffusion restreintE
Dimensionnement de la Forme d’Onde :
  Jusqu’à 60 abonnés DSP
  Rafraichissement GLA (position) inférieure à 10 secondes
  Pas de Maître explicitement désigné
  GNSS non obligatoire (GNSS-Denied), donc sans synchro PPS GNSS
  Evasion de fréquence
  Indépendance par rapport à la modulation (FSK, LoRa)
  Compatibilité avec Services Voix, Data (MST, MSB)
Radio :
  Mécanismes d’anticollisions
  Gestion de la mobilité ; à portée, hors de portée
  Mode Relais UHF : monoposte, bi-poste
Biblio : Publication https://cpham.perso.univ-pau.fr/Paper/ISCC23.pdf et autres références citées dans ce même document.

## Slide 3: FO-UHF
Modulation
Selon caractéristiques composant SEMTECH SX1276
Diffusion restreintE
Modulation FSK Possibilité d’activer le Codage Manchester ou le Data Whitening. L’un et l’autre permettent d’éviter les séquences de bits continus (DC-Free). => Meilleure résistance au bruit (Manchester), meilleur étalement du spectre (Whitening) Le composant n’implémente pas de codes correcteurs (FEC). Pour la gestion des anticollisions, on dispose d’interruptions sur détection du Préambule.
Modulation LoRa La modulation LoRa est peu sensible aux interférences et offre une très bonne sensibilité. (Cf. présentation V1) Modulation « lente ». Pour la gestion des anticollisions, le composant offre :
    Interruptions sur CAD (Channel Activity Detection)
    Interruption sur « Valid Header » (mode « Explicit Header » requis)
En FSK, sans codes correcteurs, le risque d’erreur est important (interférences, obstacles).
Dans la présentation, les paramètres LoRa sont utilisés, y compris pour la gestion des anticollisions.
Mais selon les modes d’utilisation (champ ouvert, peu d’obstacles), la modulation FSK pourrait être transposée.

## Slide 4: FO-UHF
Principes de la forme d’onde
Diffusion restreintE
Synchronisation / Signalement Les fortes contraintes du dimensionnement de la forme d’onde (pas de maître, GNSS-Denied, évasion de fréquence) nécessitent la mise en place de Balises pour synchroniser les émissions.
Balises
  Elles peuvent être initiées par n’importe quel DSP.
  Elles sont systématiquement émises par les DSP Relais.
Séquencement : Balises et données utiles Le séquencement est de type R-ALOHA : Reservation Slotted Aloha. L’émission est cadencée en créneaux (slots). Le créneau, lorsqu’il a été pris avec succès par un DSP, est temporairement maintenu pour ce DSP. L’objectif étant de limiter les collisions et de supporter efficacement un grand nombre de DSP.
Unité de temps L’unité de temps élémentaire (slot) est basée sur la durée d’émission GLA (position) incrémentée par un temps de garde minimal. L’ensemble du séquencement est cadencé par ce découpage en unités TSE (équivalent TGLA) : Temps d’écoute Slot Elémentaire.

## Slide 5: FO-UHF
Structure élémentaire et dispersion de la forme d’onde
Diffusion restreintE
Trame DSP, cadencée par l’intervalle TSE (Temps d’écoute Slot Elémentaire) et rythmée par une Balise émise dans un slot TBA Temps (Temps Balise)
Evasion de Fréquence
Ci-contre, une représentation simplifiée de l’utilisation en fréquence.
Séquencement de Trames DSP

## Slide 6: FO-UHF
Evasion de fréquence / Balises
Diffusion restreintE
  Paramètres
    La clé TRANSEC, la liste des canaux fréquentiels à utiliser et la puissance maximale d’émission sont des paramètres transmis au DSP.
  Génération de la liste des canaux
    Deux listes de fréquences/canaux sont générées de manière pseudo-aléatoire (clé TRANSEC). La préparation et la construction de ces listes est effectuée par l’outil logiciel sous Windows dévolu à cette tâche (Exi. 127).
    La 1ère liste est celle des fréquences Balises dont le nombre est limité (NBA <= 12, ACU). Le nombre dépend des paramètres radio retenus et des performances associées. Ces fréquences ne peuvent être utilisées que pour les Balises.
    La 2ème liste utilise l’ensemble des autres canaux disponibles
    La construction des listes est effectuée après une analyse préalable de la dispersion des canaux disponibles (quantiles/classes de fréquences, ADU). Celle analyse permet de les distribuer de manière homogène.
  Chaque Balise comprend le n° de segment dans la liste pour l’émission/réception des slots associés à la Balise. Ce n° de segment est généré aléatoirement par l’émetteur de la Balise, il est renouvelé périodiquement ou sur dégradation des réceptions sur les slots TGLA.

## Slide 7: FO-UHF
BALISES – #1 Séquencement et mise en place de la forme d’onde
Diffusion restreintE
Emission des Balises Elles peuvent être initiées par n’importe quel DSP, selon l’environnement radio et les besoins : distribution des positions, mise en place de services, relayage positions/services.
Cycle d’émission et canaux fréquentiels des Balises :
  Les fréquences Balises sont numérotées de 1 à NBA. Le Cycle DSP comprend NBA Trames DSP, numérotées de 1 à NBA.
  Lorsqu’un DSP initie une Balise (cf. conditions ci-dessous), il prend le N° de la première position libre du cycle. Le N° est déterminé à partir des informations émises dans la Balise d’une autre Trame DSP (« N° de Trame », « Statut Balises ») ou par les valeurs par défaut (la Trame 1 émet sa Balise avec la fréquence 1). Hors initialisation, la fréquence de la Balise à appliquer dans la nouvelle Trame est déterminé à partir du N° de Trame et de la fréquence de réception de la Trame de référence (la dernière reçue).
  A chaque fin de Cycle DSP (émission balise Trame N), le numéro de fréquence utilisé est décalé de 1 rang : la Trame 1 émet sa Balise avec la Fréquence 2, et ainsi de suite.
  Lorsque positionné, le N° de Trame est immuable. Il n’y a pas d’ajustement automatique du Cycle. Les Balises et segments de Trames laissées libres (vierges, pertes de réception, arrêts) sont utilisés pour signaler et synchroniser les Services (échanges de données point à point, voix).
  La figure ci-dessus est un exemple avec la présence de Trames libre et le décalage en fréquence à chaque Cycle :

## Slide 8: FO-UHF
BALISES – #2 Séquencement et mise en place de la forme d’onde
Diffusion restreintE
Cycle d’émission et canaux fréquentiels des Balises :
  La rotation des fréquences permet de détecter plus facilement les Balises. L’écoute d’une seule fréquence pendant une durée au-delà du Cycle DSP permet de les détecter.
Balise, position/signalement DSP : principes généraux
  La mise en place de la forme d’onde repose sur le séquencement par les Balises.
  Si un DSP est à portée d’une Balise (hors relais) et s’il y a un emplacement disponible (TGLA), il s’insère dans cet emplacement.
  S’il n’y a plus de slot TGLA disponible, il initie sa propre Balise et ainsi la Trame DSP associée. Les principes de mise en place sont décrits dans la page « Gestion des anticollisions Balises ».
  Le 1er slot (TGLA1) est systématiquement utilisé par l’émetteur de la Balise pour transmettre ses propres informations. Pour la mise en place des services, ce slot peut être également utilisé pour acquittement.
  Si un DSP ne dispose pas de données GNSS, il utilise malgré tout un slot TGLA à des fins de signalement.
  Les émissions sont régies par des mécanismes d’anticollision. Ils sont spécifiques pour chaque type : Balises, slot TGLA1, autres slots TSE/TGLA.

## Slide 9: FO-UHF
BALISES - #1 Anticollision
Diffusion restreintE
Gestion des anticollisions sur l’émission Balises
  La modulation LoRa propose un mécanisme d’anticollision CAD (Channel Activity Detection), il est basé sur la détection d’activité du canal. Comme LoRa peut opérer en-dessous du niveau de bruit, le CAD n’est vraiment efficace que pour les émissions à « courtes distances ». L’émission de la Balise étant déterminante pour la synchronisation de la forme d’onde DSP, la détection de collision est effectuée par une écoute avant transmission et l’occurrence d’une fin de Header (interruption, nécessite un Header Explicite de 20 symboles).
  La phase d’écoute Balise est composée de N1 (5) segments TDB (Temps Détection Balise)
  Lorsqu’un DSP souhaite émettre une nouvelle Balise, il sélectionne aléatoirement un temps d’écoute de 2 à N1 TDB (TDBn). A l’issue de ce temps d’écoute, il émet ou non sa Balise (Trame occupée).
  Si dans les slots TGLA, il reçoit des émissions d’autre DSP, la Trame DSP est libre (il n’y a pas eu de collisions). A la prochaine émission de sa Balise, il l’alignera à TDBn=0.
  Dans le champ « TGLA1 », il indique aux autres DSP le décalage par rapport au prochain slot TGLA1 (TBA – ((TDBn x TDB) + TEB). TEB = Temps d’Emission Balise.

## Slide 10: FO-UHF
BALISES - #2 Anticollision
Diffusion restreintE
Diagramme – Principe d’anticollision sur Balises
DSP 1, arrêt sur détection DSP 2
DSP 2, émission Balise
DSP 2, émission alignée sur prochaine Balise (prise de la Trame
Détection de balises non alignées :
A intervalles réguliers, un DSP GLA (sans gestion Balise) effectue une écoute le temps d’un Cycle DSP.
S’il s’accroche à une Balise non synchronisée au train de Trames auquel il appartient (hors de portée => à portée), il émet les informations de décalage sur le slot TGLA1 de la balise non synchronisée.
Celle-ci effectue une dernière émission de sa Balise avec les informations de décalage pour ses propres abonnés. Tous les DSP concernés se resynchronisent avec ce nouveau train de Trames et se réinitialisent (insertion, émission Balise, etc).

## Slide 11: FO-UHF
TGLA1 et TGLAn – #1 Anticollision sur slots de Signalement/GLA
Diffusion restreintE
Gestion des anticollisions sur émission slot TGLA
  Les émissions GLA sont synchronisées sur les Balises et d’une priorité moindre, le mécanisme d’anticollision CAD est utilisé.
  La phase d’écoute TGLA se limite à 1 tentative de détection CAD (TCAD). En effet, la Balise indique les slots TGLA occupés et libres (champ « Statut TGLA »), le slot d’émission du DSP souhaitant s’insérer est choisi aléatoirement parmi les slots libres de la Trame. A la première émission il émet avec ou sans CAD préalable, aléatoirement.
  A la prochaine Trame (N° Trame identique), il vérifie s’il n’y a pas eu de collisions avec un autre DSP (champ « Statut TGLA »). Si échec, il retente un autre slot libre ou s’insère dans une autre Trame (suite aux précédentes écoutes) ou initie une Balise.
  Le slot TGLA1 est utilisé par l’émetteur de la Balise pour donner ses informations de position. Cependant, il est émis avec un phase CAD afin d’être éventuellement préempter par un autre DSP : acquittement mise en place Service ou demande de décalage pour alignement sur Trames ou groupes de Trames DSP synchronisées.

## Slide 12: FO-UHF
Slots TGLA1 et TGLAn – #2 Anticollision sur slots de Signalement/GLA
Diffusion restreintE
Diagramme – Principe d’anticollision sur slot TGLA
Phase CAD systématique sur TGLA1 et émission GLA par l’émetteur de la Balise
Emissions GLA maintenues par 2 DSP
Phase CAD (optionnelle) sur slot libre choisi aléatoirement et effectuée par 1 PT3S souhaitant s’insérer

## Slide 13: FO-UHF
MODE RELAIS – Principes (à consolider)
Diffusion restreintE
Mode Relais Bi-Poste
  Chaque Relais bi-poste tient à jour la liste des DSP associée à leurs positions horodatées et leur source (radio, filaire) Toute nouvelle entrée écrase la précédente. L’entrée est supprimée si non mise à jour après un délai paramétrable.
  Toutes les entrées GLA reçues par source radio, nouvelles ou mises à jour, sont transmises par voie filaire.
  Toutes les entrées reçues par voie filaire et n’existant pas en source radio, sont émises dans sa Trame DSP Relais. Si leur nombre excède le nombre de slots TGLA, elles sont envoyées cycliquement.
Mode Relais Monoposte
  Gestion de la liste entrées DSP GLA identique
  Toutes les entrées GLA reçues par source radio, nouvelles ou mises à jour, sont retransmises dans sa Trame DSP Relais . Si leur nombre excède le nombre de slots TGLA, elles sont envoyées cycliquement.

## Slide 14: FO-UHF
SERVICES – #1 Principes (à étoffer/consolider)
Diffusion restreintE
Balise / Fréquences d’émission
  Les champs « DST » et « Service » de la Balise permettent de préciser le(s) destinataire(s), la modulation et le séquencement prédéfini pour ce Service
  Le champ « N° Segment EVF » permet de spécifier un plan de fréquence. Selon le Service (voix ou données) et les besoins, le plan peut être étendu et maintenu au-delà de la Balise, c’est-à-dire jusqu’à la prochaine Balise initiatrice du Service. Cependant, afin de maintenir la synchronisation, l’écoute des autres Balises est nécessaire : durée minimale 2xTDB, Temps de de Détection Balise.
  La mise en place d’un EVF maintenu après la Trame initiale peut engendrer des risques de collisions. En fonction du nombre de canaux disponibles, l’utilisation d’une combinaison orthogonale compatible (avec SF7 125 kHz par exemple) permet d’utiliser le même canal au même moment (SF7 ou SF8 à 250 kHz ou 500 kHz de BW, par exemple).
Slots TGLA1
  Il est utilisé pour acquitter le démarrage du service par le Destinataire (si unique)
  Il peut être également utilisé par l’initiateur du Service pour des compléments de paramétrage (réserve)
Slots TSE
  La durée des slots pour les données doit être multiple de TSE, sur N3-1 slots TGLA (14, sans TGLA1). Selon le volume et le débit positionné, l’émission et la réception (ACK) peuvent être traités dans la même Trame DSP.

## Slide 15: FO-UHF
SERVICES – #2 Principes en relayage (à étoffer/consolider)
Diffusion restreintE
Balise / Fréquences d’émission
  Principes identiques à ce qui est décrit à la page précédente.
  Le champ « DST » indique le DSP Relais (le DSP cible est dans une Trame relayée par le DSP Relais)
  Le champ « Statut TGLA » est utilisé pour indiquer l’Id du DSP Cible.
Slots TGLA1
  Principes identiques à ce qui est décrit à la page précédente.
Slots TSE
  Principes identiques à ce qui est décrit à la page précédente.
Restrictions
  En mode Relais Données, les retours (ACK) sont transmis dans une Trame DSP séparée.
  En mode Relais Voix, afin de maintenir le flux constant, les paquets émis sont espacés d’un slot afin de pouvoir effectuer la réception puis l’envoi par le DSP Relais (alternat réception/réémission).
  Modulation, débit et à latence à vérifier/consolider pour le soutien du débit minimal Voix (2400 b/s)
  A compléter : diagrammes SERVICES

## Slide 16: FO-UHF
Constantes Trames DSP
Diffusion restreintE
  Exemple de Paramétrages FO DSP LoRa (valeurs sigles utilisés, pages précédentes)
  Modulation LoRa - Trame DSP GLA : BW 125 KHz SF7
    Balises : 125 KHz SF7, Préambule 8, Header, Payload 12, CRC (ACU) Durée Emission Balise 41,12 ms, Durée Tems de Détection Balise 25,87 ms
    Signalement / GLA 125 KHz SF7, Préambule 8, Payload 18, CRC (ACU) Durée Emission GLA 46,37 ms
    Les valeurs ci-contre sont un exemple d’implémentation. Ces valeurs sont arrondies à la ms supérieure.
  Modulation LoRa - Trame DSP Services : BW 250/500 KHz SF7 (Détails ADU)

## Slide 17: Merci
Diffusion restreintE